APSTIPRINĀTS

iepirkuma komisijas

2017.gada 16.jūnija sēdē,

protokols Nr.3

Publiskā iepirkuma

Ēkas Rīgā Kalpaka bulvārī 6 pagalma logu nomaiņa,

identifikācijas Nr.LRP 2017/46

nolikums

- Vispārēja informācija

  - Pasūtītājs: Latvijas Republikas Prokuratūra (turpmāk – Prokuratūra)

NM reģistrācijas Nr. 90000022859

Juridiskā adrese: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801

Tālrunis: 67044848, fakss: 67044818

Mājas lapa: www.prokuratura.gov.lv

  - Iepirkums tiek veikts: Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā.

  - Kontaktpersona: Valsts iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Inga Frolova, tālrunis: 67044848, mobilais tālrunis 28444472, e-pasts: iepirkumi@lrp.gov.lv.

  - Piedāvājums jāiesniedz kontaktpersonai līdz 2017.gada 29.jūnija plkst.10.00 Kalpaka bulvārī 6, Rīgā, 114.kabinetā.

  - Izpildītājam darbu izpildes laikā jāievēro Prokuratūras iekšējās kārtības noteikumi, Latvijas Republikā spēkā esošie darba drošības tehnikas, elektrodrošības, ugunsdrošības un darba aizsardzības noteikumi, kas attiecas uz iepirkuma priekšmeta darbiem.

  - Tehniskajā specifikācijā norādīto darbu kvalitātes uzraudzībai pasūtītājam ir tiesības pieaicināt būvuzraugu.

  - Pasūtītājs organizē objekta apskati pasūtītāja darba laikā. Objekta apskate tiek dokumentēta. Pretendentiem par savu piedalīšanos objekta apskatē jāpaziņo, nosūtot pieteikumu pa e-pastu vai piezvanot kontaktpersonai – Administratīvā direktora vietniekam saimniecības materiāli tehniskā nodrošinājuma un transporta lietās Robertam Ozoliņam (tālrunis: 67044502, 29239355, e-pasts:Roberts.Ozolins@lrp.gov.lv) un/vai Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas Namu pārvaldniekam Mārim Rinkulim (tālrunis: 67044411, 26008015, e-pasts: Māris Rinkulis@lrp.gov.lv). Objekta apskatei iepirkuma Otrajā daļā ir piemērojamas nolikuma 6.punktā noteiktās prasības.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu un iepirkuma līgumu

  - Latvijas Republikas Prokuratūras ēkas Rīgā Kalpaka bulvārī 6 iekšpagalma logu un palodžu nomaiņa ar pilnu apdari saskaņā ar nolikuma tehnisko specifikāciju. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās daļās:

    - Iepirkuma Pirmā daļa: 68 logu nomaiņa Prokuratūras darba telpās Rīgā Kalpaka bulvārī 6. Paredzamā līgumcena 41 500 euro. Līguma darbības termiņš: 75 kalendāro dienu laikā no apliecinājuma kartes vienkāršotai atjaunošanai Rīgas būvvaldē saņemšanas.

    - Iepirkuma Otrā daļa: Deviņu logu nomaiņa Īpaši pilnvarotu prokuroru nodaļas telpās Rīgā Kalpaka bulvārī 6. Paredzamā līgumcena 5500 euro. Līguma darbības termiņš: 30 kalendāro dienu laikā no apliecinājuma kartes vienkāršotai atjaunošanai Rīgas būvvaldē saņemšanas.

  - Iepirkuma klasifikācija pēc CPV 45421132-8 (Logu ielikšana).

  - Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulvārī 6 Rīgā.

  - Iepirkuma kopējā paredzamā līgumcena: 47 000,00 euro.

  - Ja ieinteresētais piegādātājs rakstiski ir laikus pieprasījis papildu informāciju par nolikumā iekļautajām prasībām, iepirkuma komisija to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju iepirkuma komisija sniedz pretendentam, kas to ir pieprasījis, un vienlaikus ievieto šo informāciju Prokuratūras mājas lapā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī pieprasītās informācijas saturu.

  - Pretendentiem līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesības apsekot pasūtītāja telpas, laiku iepriekš saskaņojot ar vienu no  1.7 punktā norādītajām kontaktpersonām.

  - Informācijas apmaiņa starp iepirkuma komisiju un iespējamiem pretendentiem notiek elektroniski.

- Pretendentu izslēgšana

  - Iepirkuma komisija pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātnespējas atjaunošanu  vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība, pretendents tiek likvidēts;

    - ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem iepirkuma komisija ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;

    - iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem.

  - Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 3.1.1.; 3.1.2. un 3.1.3.punktā minētie nosacījumi.

  - Pretendentu izslēgšanas nosacījumu pārbaudes laikā iepirkuma komisija piemēro Publisko iepirkumu likuma 9.panta devīto, desmito, vienpadsmito un divpadsmito daļu.

- Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana

  - Piedāvājumu pretendents var iesniegt viena daļai vai abām iepirkuma daļām.

  - Piedāvājumu sagatavo datorsalikumā. Piedāvājuma oriģinālu sagatavo un iesniedz līdz 2017.gada 29.jūnija plkst.10.00 papīra formā uz A4 formāta numurētām lapām un to paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona. Piedāvājuma lapām nav jābūt cauršūtām. Piedāvājuma elektronisko kopiju PDF formātā pretendents nosūta nolikuma 1.3.punktā norādītajai kontaktpersonai pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām - 2017.gada 29.jūnijā pēc plkst.10.00 līdz plkst. 16.00 uz iepirkuma nolikumā norādīto e-pasta adresi. Papildus minētajam tāme iesniedzama arī Microsoft Excel tabulas formātā (*.xls vai *.xlsx).

  - Ja kāds no piedāvājuma dokumentiem ir svešvalodā, tad jāpievieno tulkojums latviešu valodā, jāapliecina dokumenta tulkojuma pareizība; tulkam tulkojuma pēdējā lapā aiz teksta jānoformē apliecinājuma uzraksts valsts valodā ar lielajiem burtiem "TULKOJUMS PAREIZS"; jānorāda tulka vārds, uzvārds un personas kods; jābūt tulka parakstam; jānorāda apliecinājuma vietas nosaukumu un apliecinājuma datums.

  - Dokumenta kopijas apliecinājuma uzrakstā jānorāda „KOPIJA PAREIZA”, jānorāda apliecinātājas amatpersonas pilns amata nosaukums, ietverot arī pilnu organizācijas nosaukumu, jābūt personiskam parakstam un tā atšifrējumam, jānorāda apliecinājuma vietas nosaukums un apliecinājuma datums.

  - Ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots, tad pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu kopumu un tulkojumu pareizību apliecināt 4.2. un 4.3.apakšpunktā noteiktajā kārtībā ar vienu apliecinājumu: „DOKUMENTU ATVASINĀJUMU KOPUMS PAREIZS”, uzrakstot iepriekš norādīto tekstu apliecināmo dokumentu pēdējās lapas otrajā pusē neaprakstītajā daļā vai uz papīra uzlīmes, ar kuru lapai piestiprināts cauršuvuma diega vai caurauklojuma auklas mezgls.

  - Piedāvājums sastāv no: pieteikuma dalībai iepirkumā, pretendenta atbilstību atlases prasībām apliecinošiem dokumentiem, tehniskā piedāvājuma, finanšu piedāvājuma un piedāvājumam pievienotām tāmēm.

  - Pretendents pieteikumu sagatavo, aizpildot nolikuma 1.pielikuma veidlapu “Pretendenta pieteikums”, norādot tajā  iepirkuma daļu (daļas).

  - Pretendenta atlases dokumenti ir dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību iepirkuma nolikuma 5.punktā noteiktajām prasībām. Iepirkuma Otrajā daļā pretendentam papildus jāatbilst arī nolikuma 6.punkta prasībām.

  - Pretendents tehnisko piedāvājumu katrai iepirkuma daļai sagatavo, aizpildot nolikuma 3.pielikuma “Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums” veidlapu. Pretendents nav tiesīgs veikt izmaiņas pasūtītāja noteiktajā veidlapā.

  - Pretendents finanšu piedāvājumu sagatavo katrai iepirkuma daļai, aizpildot nolikuma 4.pielikuma “Finanšu piedāvājums” veidlapu, pievienojot tai tāmes, kas sagatavotas, aizpildot nolikuma tāmju veidlapas. Finanšu piedāvājumā iekļautās tāmes paraksta persona, kura tāmi ir sagatavojusi un sertificēta persona, kura tāmi ir pārbaudījusi, norādot sertifikāta Nr.

  - Noslēdzot iepirkuma līgumu, netiks ņemtas vērā papildu izmaksas, kas nav norādītas finanšu piedāvājumā.

  - Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt pretendentam uzrādīt jebkura iesniegtā dokumenta oriģinālu.

  - Piedāvājumu noformē aizlīmētā aploksnē, uz kuras norāda:

    - saņēmēja adresi: „Kalpaka bulvārī 6, Rīgā, LV-1801”; adresātu: „Ēkas Rīgā Kalpaka bulvārī 6 pagalma logu nomaiņa” (id. Nr. LRP 2017/46) komisijai”;

    - pretendenta nosaukumu un pasta adresi.

- Prasības pretendentiem un iesniedzamie atlases dokumenti iepirkuma Pirmajā un Otrajā daļā

  - Pretendentu iepirkuma ietvaros pārstāv paraksttiesīgā amatpersona vai pretendenta pilnvarota persona. Iepirkuma komisija pretendenta atbilstību pārbauda publiski pieejamās datu bāzēs.

  - Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Atbilstības apliecināšanai ārvalstu pretendents iesniedz: komercdarbību reģistrējošas institūcijas ārvalstī, kur pretendents reģistrēts, izdotas un spēkā esošas reģistrācijas apliecības vai līdzvērtīga dokumenta kopiju.

  - Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr. 116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. Par reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā pasūtītājs pārliecinās Būvkomersantu datu bāzē internetā  https://bis.gov.lv/bisp/.

  - Pretendents iepriekšējo trīs gadu laikā trīs izpildītu līgumu ietvaros, ir veicis logu nomaiņu biroju ēkās. Atbilstības apliecināšanai pretendents sniedz nepieciešamo informāciju, aizpildot iepirkuma nolikuma 2.pielikuma veidlapu  “Informācija par pieredzi pēdējo trīs gadu laikā” un pievieno klientu atsauksmes vai pretendenta apliecinājumus. No atsauksmēs vai apliecinājumos sniegtās informācijas iepirkuma komisijai jāgūst pārliecība par norādīto līgumu kvalitatīvu izpildi. Iepirkuma komisija ir tiesīga pārliecināties par sniegtās informācijas patiesumu un pakalpojumu kvalitāti, sazinoties ar pretendenta norādīto klientu (pasūtītāju) kontaktpersonām.

- Papildu prasība pretendentam iepirkuma Otrajā daļā

  - Pretendentam ir spēkā esošs Latvijas Republikas Nacionālās drošības iestādes izdots trešās kategorijas Industriālās drošības sertifikāts, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs savā darbā izmantot valsts noslēpuma objektus līdz slepenības pakāpei KONFIDENCIĀLI ar tiesībām glabāt savās telpās tam darbam nodotos dokumentus. Sertifikāts ir spēkā visā līguma izpildes laikā. Iepirkuma komisija pārbauda pretendenta atbilstību nacionālās drošības iestādes datu bāzē “Izsniegtie industriālās drošības sertifikāti”  interneta vietnē www.sab.gov.lv.

  - Iepirkuma līguma izpildē izpildītājs ievēro Ministru kabineta 23.05.2006. noteikumos Nr.412 „Industriālās drošības sertifikāta pieprasīšanas, izsniegšanas, uzskaites, izmantošanas, kategoriju maiņas vai anulēšanas kārtība” 26. punktā noteiktā kārtība:  „Komersantam aizliegts iesaistīt iepirkuma darbu izpildē, kur jāizmanto valsts noslēpuma objekti, personas, kas nav saņēmušas speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam un sertifikātu darbam ar Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības klasificēto informāciju, ja iepirkuma darbu izpildei nepieciešams izmantot Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības klasificēto informāciju”. Uz iepirkuma līguma slēgšanas brīdi pretendenta darbiniekiem nepieciešama speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam vai ES vai NATO dalībvalsts izsniegta speciālā atļauja darbam ar valsts noslēpumu.

- Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

  - Iepirkuma komisija pārbauda, vērtē un izvēlas piedāvājumu iepirkuma Pirmajā daļā nolikuma 7.2.- 7.3., 7.5.- 7.9.punktos noteiktajā kārtībā. Iepirkuma komisija pārbauda, vērtē un izvēlas piedāvājumu iepirkuma Otrajā daļā nolikuma 7.2.-7.10.punktos noteiktajā kārtībā.

  - Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājuma noformējums atbilst iepirkuma nolikuma 4.punktā noteiktajām prasībām. Ja piedāvājuma noformējums neatbilst kādai no pasūtītāja prasībām, komisija pieņem lēmumu par piedāvājuma tālāku vērtēšanu vai noraidīšanu, ņemot vērā samērīguma un vienlīdzīgas attieksmes principu un nenoraida piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kas neietekmē iespēju to izvērtēt pēc būtības, un nerada nevienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem.

  - Komisija vērtē katra pretendenta atbilstību iepirkuma nolikuma 5.punktā noteiktajām prasībām. Par Latvijas Republikā reģistrēto pretendentu reģistrācijas faktu iepirkuma komisija pārbauda publiski pieejamās datubāzēs vai attiecīgajā reģistra iestādē.

  - Komisija iepirkuma Otrajā daļā vērtē pretendenta atbilstību iepirkuma nolikuma 6.1.punktā noteiktajām prasībām:  Latvijas Republikas Satversmes aizsardzības biroja mājas lapā publiski pieejamā sarakstā pārbauda komersanta sniegto informāciju par IDS esamību vai pieprasa pierādījumus, ka komersants ir sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, ja tas ir reģistrēts citā valstī. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt iespējamam pretendentam iesniegt IDS kopiju un uzrādīt tā oriģinālu.

  - Ja pretendentu atbilstības vērtēšanas laikā iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājumā iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tad tā rakstiski pieprasa, lai pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina iesniegtajos dokumentos ietverto informāciju, vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. Iepirkuma komisija nosaka samērīgu termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai. Ja pretendents nav iesniedzis pieprasīto informāciju atbilstoši iepirkuma komisijas prasībām, tad iepirkuma komisija vērtē piedāvājumu pēc tās rīcībā esošās informācijas.

  - Iepirkuma komisija vērtē, vai tehniskais piedāvājums atbilst tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt pretendentam izskaidrot tehniskajā piedāvājumā ietverto informāciju. Ja tehniskais piedāvājums neatbilst tehniskajai specifikācijai, tad iepirkuma komisija tālāk piedāvājumu nevērtē.

  - Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Par kļūdu labojumu un laboto summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā veiktos aritmētisko kļūdu labojumus. Finanšu piedāvājuma vērtēšanas gaitā iepirkuma komisijai ir tiesības prasīt pretendentam izskaidrot finanšu piedāvājumā iekļauto informāciju.

  - No šo noteikumu prasībām atbilstošiem piedāvājumiem iepirkuma komisija katrā iepirkuma daļā izvēlas piedāvājumu saskaņā ar izvēles kritēriju: piedāvājums ar viszemāko cenu.

  - Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar noteikumu 3.punkta prasībām.  Iepirkuma komisija atkarībā no pretendenta izslēgšanas nosacījumu pārbaudes rezultātiem pieņems lēmumu Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā.

  - Pirms iepirkuma līguma slēgšanas iepirkuma Otrajā daļā pretendents uzrāda pasūtītājam nolikuma 6.2.apakšpunktā noteiktās speciālās atļaujas un iesniedz to kopijas. Ja speciālās atļaujas netiek uzrādītas pasūtītāja noteiktajā termiņā, tad pasūtītājs slēdz līgumu ar nākamo pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Triju darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas iepirkuma komisija informē pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu un nosūta pretendentiem lēmumu elektroniski, kā arī Prokuratūras mājas lapā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju lēmumam.

  - Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu katrā iepirkuma daļā ar iepirkumā izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz iepirkuma nolikumam pievienoto līguma projektu. Par iepirkuma nosacījumiem, kas līguma projektā nav izteikti precīzi, pasūtītājs un pretendents vienojas pirms līguma noslēgšanas, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma normas, pasūtītāja vajadzības un pretendenta piedāvājuma saturu.

Pielikumā:

1.pielikums - Pretendenta pieteikums (veidlapa aizpildīšanai).

2.pielikums – Informācija par pretendenta pieredzi (veidlapa aizpildīšanai).

3.pielikums – Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums (veidlapa aizpildīšanai).

4.pielikums– Finanšu piedāvājums (veidlapa aizpildīšanai).

5.pielikums – Objekta apskates lapa.

6.pielikums – Iepirkuma līguma projekts.

7.pielikums – Logu rasējumi.

8.pielikums – Palodžu foto.

Iepirkuma id.Nr.LRP 2017/46 nolikuma

1.pielikums

PRETENdENTA Pieteikums

Pretendenta nosaukums: __________________________________________________________

Reģistrācijas datums: ___.___._______. Reģistrācijas numurs:____________________________

Juridiskā adrese: ________________________________________________________________

Pasta adrese: _____________________________________ Tālrunis:_______________________

E-pasts: ________________________Mājaslapa:______________________________________

Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats: ______________________________________________

Kontaktpersonas tālrunis:__________________ E-pasts:_________________________________

Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, amats: ________________________________________

Iesniedzam savu piedāvājumu publiskā iepirkuma „Ēkas Rīgā Kalpaka bulvārī 6 pagalma logu nomaiņa”, identifikācijas Nr.LRP 2017/46____daļā  (norāda Pirmajā daļā vai Otrajā daļā, vai abās minētajās daļās), 6, un apliecinām, ka:

- visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa;

- līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā iepirkuma Otrajā daļā pasūtītāja noteiktajā termiņā uzrādīsim pasūtītājam nolikuma 6.2.punktā noteiktās speciālās atļaujas, iesniegsim to kopijas un parakstīsim iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā;

- apņemamies slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši noteikumiem pievienotā iepirkuma līguma projekta noteikumiem;

- apņemamies  pirms tehniskajā specifikācijā noteikto darbu uzsākšanas  precizētos logu rasējumus saskaņot ar pasūtītāju un VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, izstrādāt un iesniegt Rīgas būvvaldē būvdarbu uzsākšanai visus nepieciešamos dokumentus, saskaņot ēkas fasādes apliecinājuma karti vienkāršotai fasādes atjaunošanai Rīgas būvvaldē un iesniegt akceptēto apliecinājuma karti pasūtītājam.

| _________________________________ (Paraksttiesīgās personas amata nosaukums) | _______________________ (Personiskais paraksts) | ______________________ (Paraksta atšifrējums) |
| --- | --- | --- |

________(vieta)  2017.gada _____.__________________

Iepirkuma id.Nr.LRP 2017/46 nolikuma

2.pielikums

Informācija par pieredzi iepriekšējo trīs gadu laikā

| Nr. p.k. | Darbu veikšanas gads | Projekta nosaukums un projekta ietvaros veiktais darbs | Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas tālruņa Nr., e-pasta adrese |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

| _________________________________ (Paraksttiesīgās personas amata nosaukums) | _______________________ (Personiskais paraksts) | ______________________ (Paraksta atšifrējums) |
| --- | --- | --- |

________(vieta)  2017.gada _____._________________

Iepirkuma id.Nr.LRP 2017/46 nolikuma

3.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

IEPIRKUMA PIRMAJĀ DAĻĀ

| Nr. p.k. | Pasūtītāja vispārējas prasības | Pretendenta piedāvājums (nodrošinājums) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Izpildītājs nodrošina pasūtītāja telpās esošo iekšpagalma puses 68 koka logu nomaiņu uz jauniem PVC logiem, iekšējo un ārējo palodžu nomaiņu un loga nomaiņas rezultātā bojātās logu aiļu apdares atjaunošanu, novēršot darbu gaitā radušos defektus. | Norāda, vai nodrošina |
| 2 | Izpildītājs pirms darbu uzsākšanas iesniedz pasūtītājam remontdarbu veikšanā iesaistīto strādājošo sarakstu, norādot personas datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu), pievienojot krāsainas fotogrāfijas 3 x 4 cm. | Norāda, vai nodrošina |
| 3 | Darbus izpilda 75 kalendāro dienu laikā no Rīgas būvvaldes būvniecības ieceres akcepta un apliecinājuma kartes saņemšanas. | Norāda, vai nodrošina |
| 4 | Izpildītājs pēc iepirkuma līguma noslēgšanas veic tehniskajā specifikācijā norādīto aptuveno izmēru precizētus mērījumus. Izpildītājs ir atbildīgs par logu izgatavošanu atbilstoši to precīziem izmēriem. | Norāda, vai nodrošina |
| 5 | Izpildītājs ir atbildīgs par ēkas fasādes arhitektoniskā izskata saglabāšanu, veicot logu nomaiņu, tas nepieļauj ēkas fasādes bojājumus. | Norāda, vai nodrošina |
| 7 | Veicot logu nomaiņu, izpildītājs ievēro būvniecību reglamentējošos normatīvos aktu prasības, tai skaitā: Ministru kabineta 27.08.2013. noteikumus Nr.701 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”; Ministru kabineta 28.06.2011. noteikumus Nr.498 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība”; Ministru kabineta 27.11.2001. noteikumus Nr.495 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”; Kā arī, bet ne tikai, šādus standartus, nosakot logu tehniskos rādītājus: LVS EN 14351-1:2006 „Logi un durvis. Izstrādājumu standarts, veiktspējas raksturlielumi”; LVS EN 1279-1:2004 „Būvniecības stikls. Stikla paketes”; LVS EN 12400:2003 „Logi un durvis – Mehāniskā ilgizturība – Prasības un klasifikācija”. | Norāda, vai nodrošina |
| 8 | Montāžu veic saskaņā ar izpildītāja apstiprinātu montāžas instrukciju un Latvijas Logu un durvju ražotāju rekomendācijām „Rekomendējamās prasības logu un durvju montāžai un ekspluatācijai” (http://www.lldra.lv/rekomendacijas-un-padomi/). | Norāda, vai nodrošina |
| 9 | Izpildītājs nodrošina iebūvētajiem logiem piecu gadu garantiju no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas. Garantijas termiņa laikā izpildītājs apņemas par saviem līdzekļiem novērst trūkumus/ defektus, vai apmainīt bojāto preci 30 dienu laikā pēc pasūtītāja paziņojuma saņemšanas | Norāda, vai nodrošina |
| 10 | Izpildītājs darbu veikšanas laikā ir atbildīgs par telpā esošo mēbeļu un biroja iekārtu apklāšanu ar plēvēm, lai nepieļautu putekļu iekļūšanu, nodrošina demontēto logu, būvgružu savākšanu un utilizāciju. | Norāda, vai nodrošina |
| 11 | Darbu izpildei izpildītājs izmanto Latvijas Republikas normatīviem atbilstošus būvizstrādājumus, kuru kvalitāte atbilst starptautiskajiem standartiem (droši ekspluatācijā, ilgizturīgi, ekoloģiski un cilvēku veselībai nekaitīgi). | Norāda, vai nodrošina |
| 12 | Izpildītājs pēc līguma noslēgšanas izstrādā un iesniedz Rīgas būvvaldē būvdarbu uzsākšanai visus nepieciešamos dokumentus un saskaņo ēkas fasādes apliecinājuma karti vienkāršotai fasādes atjaunošanai (logu nomaiņai). Pirms logu rasējumu iesniegšanas būvvaldē izpildītājs saskaņo tos ar pasūtītāju un VAS “Valsts nekustamie īpašumi”. | Norāda, vai nodrošina |
| 13 | Izpildītājs saglabā visu logu restes, kur tās ir. | Norāda, vai nodrošina |
| 14 | Izpildītājs divu rezerves kāpņu telpu (otrā, trešā un ceturtā stāvā) logu palodzes izgatavo atbilstoši nolikuma 8.pielikumam (3 gb. – foto_1; 3 gb – foto_2). | Norāda, vai nodrošina |

2.tabula

|  | Tehniskā specifikācija | Izvietojums (telpa) | Skaits (gb) | Pretendenta tehniskais piedāvā-jums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Esošo 68 koka logu demontāža (darbs): |
| 1.1 | Logu bloks 750 mm x 2550 mm | Pirmā stāva kab. Nr. 119 un otrā stāva kab. Nr. 222 | 2 | Norāda, vai nodrošina |
| 1.2 | Logu bloks 2150 mm x 2450 mm | Pirmā stāva kab. Nr.115 | 1 | Norāda, vai nodrošina |
| 1.3 | Logu bloks 1070 mm x 2550 mm | Divu rezerves kāpņu telpu (otrā, trešā un ceturtā stāvā) logi | 6 | Norāda, vai nodrošina |
| 1.4 | Logu bloks 1900 mm x 2550 mm | Trešā stāva kab. Nr.332. | 1 | Norāda, vai nodrošina |
| 1.5 | Logu bloks 1250 mm x 800 mm | Divu rezerves kāpņu telpu logi (piektajā stāvā) | 2 | Norāda, vai nodrošina |
| 1.6 | Logu bloks 1000 mm x 500 mm | Rezerves kāpņu telpā (pirmā stāvā) virs izejas/ieejas durvīm uz skolas pagalma pusi | 1 | Norāda, vai nodrošina |
| 1.7 | Logu bloks 1250 mm x 1200 mm | Pirmā stāva kab. Nr. 135 un 4.stāva tehniskā telpā | 2 | Norāda, vai nodrošina |
| 1.8 | Logu bloks 500 mm x 2550 mm | Pirmā stāva, otrā stāva, trešā stāva un ceturtā stāva tualetes telpās - 9 logi un pirmā stāva palīgtelpā - 1 logs | 10 | Norāda, vai nodrošina |
| 1.9 | Logu bloks 1250 mm x 2300mm | Ceturtā stāva kab. Nr. 414; 415; 416; 417; 419; 420; 422; 423; 425 | 9 | Norāda, vai nodrošina |
| 1.10 | Logu bloks 1250 mm x 2550mm | Pirmā stāva kab. Nr. 111; 112; 113; 121; 137; 138; 139 (2 gab.). Otrā stāva kab. Nr. 212; 213; 214; 215; 217; 218; 219; 220. Trešā stāva kab. Nr.314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 325; 326; 327 (2 gab.); 328; 329 (2 gab.); 330; 332. | 34 | Norāda, vai nodrošina |
| 2. | 68 PVC logu bloku izgatavošana (materiāli): |
| 2.1 | Logu bloks L-1 750 mm x 2550 mm Loga platums:1,91 m2 Loga aile: 5,40 m Rāmja bloka krāsa: no iekšpuses balts, no ārpuses mahagona krāsa, furnitūra ROTO NT vai ekvivalents Divkāršs blīvējums Logs ar neveramu augšdaļu, veramu un atgāžamu apakšējo daļu Stiklojums: vismaz divstiklu pakete (TERMIX starpliku). Uw<=1,3 | Divu rezerves kāpņu telpu logi (piektajā stāvā) | 2 | Norāda, vai nodrošina; norāda furnitūru |
| 2.2 | Logu bloks L-2 2150 mm x 2450 mm Loga platums: 5,27 m2 Loga aile: 7,10 m Rāmja bloka krāsa: no iekšpuses balts, no ārpuses mahagona krāsa, furnitūra ROTO NT vai ekvivalents Divkāršs blīvējums Logs ar neveramu augšdaļu, veramu un atgāžamu apakšējo labo un kreiso daļu Stiklojums: vismaz divstiklu pakete (TERMIX starpliku). Uw<=1,3 | Pirmā stāva kab. Nr.115 | 1 | Norāda, vai nodrošina; norāda furnitūru |
| 2.3 | Logu bloks L-4 1070 mm x 2550 mm Loga platums: 2,73 m2 Loga aile: 6,20 m Rāmja bloka krāsa: no iekšpuses balts, no ārpuses mahagona krāsa, furnitūra ROTO NT vai ekvivalents Divkāršs blīvējums. Logs ar neveramu augšdaļu, veramu un atgāžamu labo un kreiso apakšējo daļu Stiklojums: vismaz divstiklu pakete (TERMIX starpliku). Uw<=1,3 | Divu rezerves kāpņu telpu (otrā, trešā un ceturtā stāvā) logi | 6 | Norāda, vai nodrošina; norāda furnitūru |
| 2.4 | Logu bloks L-5 1900 mm x 2550 mm Loga platums: 4,84 m2 Loga aile: 7,10 m Rāmja bloka krāsa: no iekšpuses balts, no ārpuses mahagona krāsa, furnitūra ROTO NT vai ekvivalents Divkāršs blīvējums Logs ar neveramu augšdaļu, veramu un atgāžamu apakšējo labo un kreiso daļu Stiklojums: vismaz divstiklu pakete (TERMIX starpliku). Uw<=1,3 | Trešā stāva kab. Nr.332. | 1 | Norāda, vai nodrošina; norāda furnitūru |
| 2.5 | Logu bloks L-6 1250 mm x 800 mm Loga platums: 1,00 m2 Loga aile: 2,90 m Rāmja bloka krāsa: no iekšpuses balts, no ārpuses mahagona krāsa, furnitūra ROTO NT vai ekvivalents Divkāršs blīvējums Logs ar veramu un atgāžamu labo un kreiso daļu Stiklojums: vismaz divstiklu pakete (TERMIX starpliku). Uw<=1,3 | Divu rezerves kāpņu telpu logi (piektajā stāvā) | 2 | Norāda, vai nodrošina; norāda furnitūru |
| 2.6 | Logu bloks L-7 1000 mm x 500 mm Loga platums: 0,50 m2 Loga aile: 2,00 m Rāmja bloka krāsa: no iekšpuses balts, no ārpuses mahagona krāsa Divkāršs blīvējums Logs neverams Stiklojums: vismaz divstiklu pakete (TERMIX starpliku). Uw<=1,3 | Rezerves kāpņu telpā (pirmā stāvā) virs izejas/ieejas durvīm uz skolas pagalma pusi | 1 | Norāda, vai nodrošina |
| 2.7 | Logu bloks L-8 1250 mm x 1200 mm Loga platums: 1,50 m2 Loga aile: 3,60 m Rāmja bloka krāsa: no iekšpuses balts , no ārpuses mahagoni krāsa, furnitūra ROTO NT vai ekvivalents Divkāršs blīvējums Logs ar veramu un atgāžamu labo un kreiso daļu Stiklojums: vismaz divstiklu pakete (TERMIX starpliku). Uw<=1,3 | Pirmā stāva kab. Nr. 135 un 4.stāva tehniskā telpā | 2 | Norāda, vai nodrošina; norāda furnitūru |
| 2.8 | Logu bloks L-9 500 mm x 2550 mm Loga platums: 1,27 m2 Loga aile: 5,70 m Rāmja bloka krāsa: no iekšpuses balts, no ārpuses mahagona krāsa, furnitūra ROTO NT vai ekvivalents Divkāršs blīvējums Logs ar neveramu augšdaļu, veramu un atgāžamu apakšējo daļu Stiklojums: vismaz divstiklu pakete ar dekoratīvu stiklu (TERMIX starpliku). Uw<=1,3 | Pirmā stāva, otrā stāva, trešā stāva, ceturtā stāva tualetes telpās - 9 logi; pirmā stāva palīgtelpā - viens logs | 10 | Norāda, vai nodrošina; norāda furnitūru |
| 2.9 | Logu bloks L-3* 1250 mm x 2300 mm Loga platums: 2,88 m2 Loga aile: 5,90 m Rāmja bloka krāsa: no iekšpuses balts , no ārpuses mahagona krāsa, furnitūra ROTO NT vai ekvivalents Divkāršs blīvējums Logs ar neveramu augšdaļu, veramu un atgāžamu labo un kreiso apakšējo daļu Stiklojums: vismaz divstiklu pakete (TERMIX starpliku). Uw<=1,3 | Ceturtā stāva kab. Nr. 414; 415; 416; 417; 419; 420; 422; 423; 425. | 9 | Norāda, vai nodrošina; norāda furnitūru |
| 2.10 | Logu bloks L-3 1250 mm x 2550 mm Loga platums: 3,19 m2 Loga aile: 6,40 m Rāmja bloka krāsa: no iekšpuses balts, no ārpuses mahagona krāsa, furnitūra ROTO NT vai ekvivalents Divkāršs blīvējums Logs ar neveramu augšdaļu, veramu un atgāžamu labo un kreiso apakšējo daļu Stiklojums: vismaz divstiklu pakete (TERMIX starpliku). Uw<=1,3 | Pirmā stāva kab. Nr. 111; 112; 113; 121; 137; 138; 139 (2 gab.) Otrā stāva kab. Nr. 212; 213; 214; 215; 217; 218; 219; 220. Trešā stāva kab. Nr.314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 325; 326; 327 (2 gab.); 328; 329 (2 gab.); 330; 332. | 34 | Norāda, vai nodrošina; norāda furnitūru |
| 3. | Jaunu PVC logu montāža (darbs): | 68 | Norāda , vai nodrošina |
| 4. | Ārējo palodžu izgatavošana un montāža (darbs un materiāli): Skārda palodze ar PVC pārklājumu RR-32 biezums ≥0,5 mm, platums ~0,23 m | 75m | Norāda , vai nodrošina |
| 5. | Iekšējo palodžu izgatavošana un montāža (darbs un materiāli): MDF laminēta biezums ≥2.8 cm balta krāsa platums ~0,70 m | 146 m | Norāda , vai nodrošina |
| 5.1. | Iekšējo palodžu MDF uzgalis (materiāli) | 68 kpl | Norāda , vai nodrošina |
| 6. | Jauno PVC logu iekšējās ailes (materiāli): |  |  |  |
| 6.1 | Iekšējās ailes loga blokam L-1 Jāiekļauj: montāžas putas, tvaika barjeru (montāžas lenti), ailes garums ~5,4m, platums ~0,55m apdare uz sienas ~0,10m, špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana (pielietot sietu, stūrīšus) Loga aile: 10,80 m | Pirmā stāva kabinets Nr.119 un otrā stāva kab.Nr.222 | 2 | Norāda , vai nodrošina |
| 6.2 | Iekšējās ailes loga blokam L-2 Jāiekļauj: montāžas putas, tvaika barjeru (montāžas lenti), ailes garums ~7,1m platums ~0,55m apdare uz sienas ~0,10m špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana (pielietot sietu, stūrīšus) Loga aile: 7,10 m | Pirmā stāva kab. Nr.115 | 1 | Norāda , vai nodrošina |
| 6.3 | Iekšējās ailes loga blokam L-3 Jāiekļauj: montāžas putas, tvaika barjeru (montāžas lenti), ailes garums ~6,4 m platums ~0,55 m apdare uz sienas ~0,10 m špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana (pielietot sietu, stūrīšus) Loga aile: 217,60 m | Pirmā stāva kab. Nr. 111; 112; 113; 121; 137; 138; 139 (2.gab.). Otrā stāva kab. Nr. 212; 213; 214; 215; 217; 218; 219; 220. Trešā stāva kab. Nr.314; 315; 316;; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 325; 326; 327 (2.gab.); 328; 329 (2.gab.); 330; 332. | 34 | Norāda , vai nodrošina |
| 6.4 | Iekšējās ailes loga blokam L-3* Jāiekļauj: montāžas putas, tvaika barjeru (montāžas lenti), ailes garums ~5,9 m platums ~0,55 m apdare uz sienas ~0,10 m špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana (pielietot sietu, stūrīšus) Loga aile: 53,10 m | Ceturtā stāva kab. Nr. 414; 415; 416; 417; 419; 420; 422; 423; 425 | 9 | Norāda , vai nodrošina |
| 6.5 | Iekšējās ailes loga blokam L-4 Jāiekļauj: montāžas putas, tvaika barjeru (montāžas lenti), ailes garums ~6,2m platums ~0,55m apdare uz sienas ~0,10m špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana (pielietot sietu, stūrīšus) Loga aile: 18,60 m | Divu rezerves kāpņu telpu (otrā, trešā un ceturtā stāva) logi | 6 | Norāda , vai nodrošina |
| 6.6 | Iekšējā aile loga blokam L-5 Jāiekļauj: montāžas putas, tvaika barjeru (montāžas lenti) ailes garums ~7,1m platums ~0,55m apdare uz sienas ~0,10m špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana (pielietot sietu, stūrīšus) Loga aile: 7,10 m | Trešā stāva kab. Nr. 332 | 1 | Norāda , vai nodrošina |
| 6.7 | Iekšējās ailes loga blokam L-6 Jāiekļauj: montāžas putas, tvaika barjeru (montāžas lenti) ailes garums ~2,9m platums ~0,55m apdare uz sienas ~0,10m, špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana (pielietot sietu, stūrīšus) Loga aile: 5,80 m | Divu rezerves kāpņu telpu logi (piektajā stāvā) | 2 | Norāda , vai nodrošina |
| 6.8 | Iekšējā aile loga blokam L-7 Jāiekļauj: montāžas putas, tvaika barjeru (montāžas lenti) ailes garums ~2m platums ~0,55m apdare uz sienas ~0,10m, špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana (pielietot sietu, stūrīšus) Loga aile: 2,00 m | Rezerves kāpņu telpā (pirmā stāvā) virs izejas/ieejas durvīm uz skolas pagalma pusi | 1 | Norāda , vai nodrošina |
| 6.9 | Iekšējās ailes loga blokam L-8 Jāiekļauj: montāžas putas, tvaika barjeru (montāžas lenti) ailes garums ~3,6m platums ~0,55m apdare uz sienas ~0,10m špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana (pielietot sietu, stūrīšus) Loga aile: 7,20 m | Pirmā stāva kab. Nr. 135 un ceturtā stāva tehniskā telpā | 2 | Norāda , vai nodrošina |
| 6.10 | Iekšējās ailes loga blokam L-9 Jāiekļauj: montāžas putas tvaika barjeru (montāžas lenti), ailes garums ~5,7 m platums ~0,30 m apdare uz sienas ~0,10 m špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana (pielietot sietu, stūrīšus) Loga aile: 57,00 m | Pirmā stāva , otrā stāva, trešā stāva un ceturtā stāva WC – 9 logi un pirmā stāva palīgtelpā – 1 logs | 10 | Norāda , vai nodrošina |
| 7. | Jauno 68 PVC logu ārējās ailes (materiāli): |
| 7.1 | Ārējās ailes jaunajam logam L-1 Jāiekļauj: elastīgo hermētiķi āra darbiem, vēja barjera (montāžas lente), apmetums ārdarbiem, špaktelēšana, krāsošana, apstrāde ar silikonu ailes garums ~5,4 m platums ~0,2 m Loga aile: 10,00 m | Pirmā stāva kabinets Nr.119 un otrā stāva kab.Nr.222 | 2 | Norāda , vai nodrošina |
| 7.2 | Ārējā aile jaunajam logam L-2 Jāiekļauj: elastīgo hermētiķi āra darbiem, vēja barjera (montāžas lente), apmetums ārdarbiem, špaktelēšana, krāsošana, apstrāde ar silikonu ailes garums ~7,1 m platums ~0,2 m Loga aile: 7,10 m | Pirmā stāva kab. Nr.115 | 1 | Norāda , vai nodrošina |
| 7.3 | Ārējās ailes jaunajiem logiem L-3 Jāiekļauj: elastīgo hermētiķi āra darbiem, vēja barjera (montāžas lente) apmetums ārdarbiem, špaktelēšana, krāsošana, apstrāde ar silikonu ailes garums ~6,4 m platums ~0,2 m Loga aile: 217,60 m | Pirmā stāva kab. Nr. 111; 112; 113; 121; 137; 138; 139 (2 gab.). Otrā stāva kab. Nr. 212; 213; 214; 215; 217; 218; 219; 220. Trešā stāva kab. Nr.314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 325; 326; 327 (2 gab.); 328; 329 (2 gab.); 330; 332. | 34 | Norāda , vai nodrošina |
| 7.4 | Ārējās ailes jaunajiem logiem L-3* Jāiekļauj: elastīgo hermētiķi āra darbiem, vēja barjera (montāžas lente) apmetums ārdarbiem, špaktelēšana, krāsošana, apstrāde ar silikonu ailes garums ~5,9 m platums ~0,2 m Loga aile: 53,10 m | Ceturtā stāva kab. Nr. 414; 415; 416; 417; 419; 420; 422; 423; 425 | 9 | Norāda , vai nodrošina |
| 7.5 | Ārējās ailes jaunajiem logiem L-4 Jāiekļauj: elastīgo hermētiķi ārdarbiem, vēja barjera (montāžas lente) apmetums ārdarbiem, špaktelēšana, krāsošana, apstrāde ar silikonu ailes garums ~6,2m platums ~0,2m Loga aile: 37,20 m | Divu rezerves kāpņu telpu (otrā, trešā un ceturtā stāvā) logi | 6 | Norāda , vai nodrošina |
| 7.6 | Ārējā aile jaunajam logam L-5 Jāiekļauj: elastīgo hermētiķi āra darbiem, vēja barjera (montāžas lente) apmetums ārdarbiem, špaktelēšana, krāsošana, apstrāde ar silikonu ailes garums ~7,1 m platums ~0,2 m Loga aile: 7,10 m | Trešā stāva kab. Nr. 332 | 1 | Norāda , vai nodrošina |
| 7.7 | Ārējās ailes jaunajiem logiem L-6 Jāiekļauj: elastīgo hermētiķi āra darbiem, vēja barjera (montāžas lente) apmetums ārdarbiem, špaktelēšana, krāsošana, apstrāde ar silikonu ailes garums ~2,9 m platums ~0,2 m Loga aile: 5,80 m | Divu rezerves kāpņu telpu logi (piektajā stāvā) | 2 | Norāda , vai nodrošina |
| 7.8 | Ārējās ailes jaunajam logam L-7 Jāiekļauj: elastīgo hermētiķi āra darbiem, vēja barjera (montāžas lente) apmetums ārdarbiem, špaktelēšana, krāsošana, apstrāde ar silikonu ailes garums ~2 m platums ~0,2 m Loga aile: 2,00 m | Rezerves kāpņu telpā (pirmā stāvā) virs izejas/ieejas durvīm uz skolas pagalma pusi | 1 | Norāda , vai nodrošina |
| 7.9 | Ārējās ailes jaunajiem logiem L-8 Jāiekļauj: elastīgo hermētiķi āra darbiem, vēja barjera (montāžas lente) apmetums ārdarbiem, špaktelēšana, krāsošana, apstrāde ar silikonu ailes garums ~3,6m platums ~0,2m Loga aile: 7,20 m | Pirmā stāva kab. Nr. 135 un ceturtā stāva tehniskā telpā | 2 | Norāda , vai nodrošina |
| 7.10 | Ārējās ailes jaunajiem logiem L-9 Jāiekļauj: elastīgo hermētiķi āra darbiem, vēja barjera (montāžas lente) apmetums ārdarbiem, špaktelēšana, krāsošana, apstrāde ar silikonu ailes garums ~5,7 m platums ~0,2 m Loga aile: 57,00 m | Pirmā stāva, otrā stāva, trešā stāva un ceturtā stāva - tualetes deviņi logi; pirmā stāva palīgtelpā – viens logs | 10 | Norāda , vai nodrošina |
| 8 | Montāžas lentas |  | Norāda , vai nodrošina |
| 9 | Būvgružu izvešana un utilizācija |  | Norāda , vai nodrošina |

__________________________________                            ______________________      ___________________

(Paraksttiesīgās personas amata nosaukums)                          (Personiskais paraksts)           (Paraksta atšifrējums)

________

(vieta)      2017.gada ___._____________

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

IEPIRKUMA OTRAJĀ DAĻĀ

1.tabula

| Nr. p.k | Pasūtītāja vispārējas prasības | Pretendenta piedāvājums (nodrošinājums) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Izpildītājs nodrošina pasūtītāja telpās esošo iekšpagalma puses deviņu koka logu nomaiņu uz jauniem PVC logiem, iekšējo un ārējo palodžu nomaiņu un loga nomaiņas rezultātā bojātās logu aiļu apdares atjaunošanu, novēršot darbu gaitā radušos defektus. | Norāda , vai nodrošina |
| 2 | Izpildītājs pirms darbu uzsākšanas iesniedz pasūtītājam darbu veikšanā iesaistīto strādājošo sarakstu, norādot personas datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu), pievienojot katra darbinieka krāsainas fotogrāfijas 3x4 cm, uzrāda pasūtītājam strādājošiem izsniegtās speciālās atļauju pieejai valsts noslēpumam vai ES vai NATO dalībvalsts izsniegtās speciālās atļaujas darbam ar valsts noslēpumu, un iesniedz to kopijas. | Norāda , vai nodrošina |
| 3 | Darbus izpilda trīsdesmit kalendāro dienu laikā no Rīgas būvvaldes būvniecības ieceres akcepta un apliecinājuma kartes saņemšanas. | Norāda , vai nodrošina |
| 4 | Izpildītājs pēc iepirkuma līguma noslēgšanas veic tehniskajā specifikācijā norādīto aptuveno izmēru precizētus mērījumus. Izpildītājs ir atbildīgs par logu izgatavošanu atbilstoši to precīziem izmēriem. | Norāda , vai nodrošina |
| 5 | Izpildītājs ir atbildīgs par ēkas fasādes arhitektoniskā izskata saglabāšanu, veicot logu nomaiņu, tas nepieļauj ēkas fasādes bojājumus. | Norāda , vai nodrošina |
| 7 | Veicot logu nomaiņu, izpildītājs ievēro būvniecību reglamentējošos normatīvos aktu prasības, tai skaitā: Ministru kabineta 27.08.2013. noteikumus Nr.701 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”; Ministru kabineta 28.06.2011. noteikumus Nr.498 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība”; Ministru kabineta 27.11.2001. noteikumus Nr.495 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”; Kā arī, bet ne tikai, šādus standartus, nosakot logu tehniskos rādītājus: LVS EN 14351-1:2006 „Logi un durvis. Izstrādājumu standarts, veiktspējas raksturlielumi”; LVS EN 1279-1:2004 „Būvniecības stikls. Stikla paketes”; LVS EN 12400:2003 „Logi un durvis – Mehāniskā ilgizturība – Prasības un klasifikācija”. | Norāda , vai nodrošina |
| 8 | Montāžu veic saskaņā ar izpildītāja apstiprinātu montāžas instrukciju un Latvijas Logu un durvju ražotāju rekomendācijām „Rekomendējamās prasības logu un durvju montāžai un ekspluatācijai” (http://www.lldra.lv/rekomendacijas-un-padomi/). | Norāda , vai nodrošina |
| 9 | Izpildītājs nodrošina iebūvētajiem logiem piecu gadu garantiju no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas. Garantijas termiņa laikā izpildītājs apņemas par saviem līdzekļiem novērst trūkumus / defektus, vai apmainīt bojāto preci 30 dienu laikā pēc pasūtītāja paziņojuma saņemšanas | Norāda , vai nodrošina |
| 10 | Izpildītājs darbu veikšanas laikā ir atbildīgs par telpā esošo mēbeļu un biroja iekārtu apklāšanu ar plēvēm, lai nepieļautu putekļu iekļūšanu, nodrošina demontēto logu, būvgružu savākšanu un utilizāciju. | Norāda , vai nodrošina |
| 11 | Darbu izpildei izpildītājs izmanto Latvijas Republikas normatīviem atbilstošus būvizstrādājumus, kuru kvalitāte atbilst starptautiskajiem standartiem (droši ekspluatācijā, ilgizturīgi, ekoloģiski un cilvēku veselībai nekaitīgi). | Norāda , vai nodrošina |
| 12 | Izpildītājam pēc līguma noslēgšanas ir jāizstrādā un jāiesniedz Rīgas būvvaldē būvdarbu uzsākšanai visus nepieciešamos dokumentus un jāsaskaņo ēkas fasādes apliecinājuma karte vienkāršotai fasādes atjaunošanai (logu nomaiņai). Pirms logu rasējumu iesniegšanas būvvaldē izpildītājs saskaņo tos ar pasūtītāju un VAS “Valsts nekustamie īpašumi”. | Norāda , vai nodrošina |
| 13 | Izpildītājs saglabā visu logu restes, kur tās ir. | Norāda , vai nodrošina |

2.tabula

| N.p.k. | Tehniskā specifikācija | Izvietojums (telpa) | Skaits (gb) | Pretendenta tehniskais piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Esošo deviņu koka logu demontāža (darbs): |
| 1.1 | Logu bloks 750 mm x 2300 mm | 4.stāva (Īpaši pilnvarotu prokuroru nodaļas servera telpa, starp kab. Nr.428 un Nr.429) | 1 | Norāda , vai nodrošina |
| 1.2 | Logu bloks 1250 mm x 2300 mm | 4.stāva kabinetos Nr. 426; 427; 428 (2 logi); 429; 430 (2 logi); 431. | 8 | Norāda , vai nodrošina |
| 2. | Deviņu jaunu PVC logu bloku izgatavošanas materiāli: (logu numuri atbilstoši rasējumiem) |
| 2.1 | Logu bloks L-1* 750 mm x 2300 mm Loga platums: 1,73 m2 Loga aile: 5,90 m Rāmja bloka krāsa: no iekšpuses balts, no ārpuses mahagona krāsa, furnitūra ROTO NT vai ekvivalents Divkāršs blīvējums Logs ar neveramu augšdaļu, veramu un atgāžamu apakšējo daļu Stiklojums: vismaz divstiklu pakete (TERMIX starpliku). Uw<=1,3 | 4.stāva (Īpaši pilnvarotu prokuroru nodaļas) servera telpa, starp kab. Nr.428 un Nr.429) | 1 | Norāda , vai nodrošina; norāda furnitūru |
| 2.2 | Logu bloks L-3* 1250 mm x 2300 mm Loga platums: 2,88 m2 Loga aile: 5,90 m Rāmja bloka krāsa: no iekšpuses balts , no ārpuses mahagona krāsa, furnitūra ROTO NT vai ekvivalents Divkāršs blīvējums Logs ar neveramu augšdaļu, veramu un atgāžamu labo un kreiso apakšējo daļu Stiklojums: vismaz divstiklu pakete (TERMIX starpliku). Uw<=1,3 | 4.stāva kab. Nr. 426; 427; 428 (2 logi); 429; 430 (2 logi); 431. | 8 | Norāda , vai nodrošina; norāda furnitūru |
| 3. | Jaunu PVC logu bloku L-1* un L-3* montāža (darbs): | 9 | Norāda , vai nodrošina |
| 4. | Jauno deviņu logu L-1* un L-3* ārējo palodžu izgatavošana un montāža (darbs un materiāli): Skārda palodze ar PVC pārklājumu RR-32 biezums ≥0,5 mm, platums ~0,23 m | ~10 m | Norāda , vai nodrošina |
| 5. | Jauno deviņu logu L-1* un L-3* iekšējo palodžu izgatavošana un montāža (darbs un materiāli): MDF laminēta biezums ≥2,8 cm balta krāsa platums ~0,70 m | ~19 m | Norāda , vai nodrošina |
| 5.1. | Iekšējo palodžu MDF uzgalis (materiāli): | 9 kpl | Norāda , vai nodrošina |
| 6. | Jauno PVC logu L-1* un L-3* iekšējās ailes (materiāli): |
| 6.1 | Iekšējā aile loga blokam L-1* Jāiekļauj: montāžas putas, tvaika barjeru (montāžas lenti), ailes garums ~5,9m platums ~0,55m apdare uz sienas ~0,10m špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana (pielietot sietu, stūrīšus) Loga aile: 5,90 m | 4.stāva (Īpaši pilnvarotu prokuroru nodaļas servera telpa, starp kab. Nr.428 un Nr.429) | 1 | Norāda , vai nodrošina |
| 6.2 | Iekšējās ailes loga blokam L-3* Jāiekļauj: montāžas putas, tvaika barjeru (montāžas lenti) ailes garums ~5,9m platums ~0,55m apdare uz sienas ~0,10m špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana (pielietot sietu, stūrīšus) Loga aile: 88,50 m | 4.stāva kabinetos Nr.426; 427; 428 (2 logi); 429; 430 (2 logi); 431 | 8 | Norāda , vai nodrošina |
| 7. | Jauno deviņu logu L-1* un L-3* ārējās ailes (materiāli): |
| 7.1 | Ārējā aile jaunajam logam L-1* Jāiekļauj: elastīgo hermētiķi āra darbiem, vēja barjera (montāžas lente) apmetums ārdarbiem, špaktelēšana, krāsošana, apstrāde ar silikonu ailes garums ~5,9 m platums ~0,2 m Loga aile: 5,90 m | 4.stāva (Īpaši pilnvarotu prokuroru nodaļas servera telpa, starp kab. Nr.428 un Nr.429) | 1 | Norāda , vai nodrošina |
| 7.2 | Ārējās ailes jaunajiem logiem L-3* Jāiekļauj: elastīgo hermētiķi āra darbiem, vēja barjera (montāžas lente) apmetums ārdarbiem, špaktelēšana, krāsošana, apstrāde ar silikonu ailes garums ~5,9 m platums ~0,2 m Loga aile: 88,50 m | 4.stāva kabinetos Nr.426; 427; 428 (2 logi); 429; 430 (2 logi); 431. | 8 | Norāda , vai nodrošina |
| 8 | Montāžas lentas | Norāda , vai nodrošina |
| 9 | Būvgružu izvešana un utilizācija | Norāda , vai nodrošina |

__________________________________                            ______________________      ___________________

(Paraksttiesīgās personas amata nosaukums)                          (Personiskais paraksts)           (Paraksta atšifrējums)

________

(vieta)      2017.gada ___._________________

Iepirkuma id.Nr.LRP 2017/46 nolikuma

4.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

IEPIRKUMA PIRMAJĀ DAĻĀ

| Pretendenta finanšu piedāvājums | Euro bez PVN |
| --- | --- |
| Piedāvātā cena kopā par 68 logu nomaiņu (saskaņā ar pievienoto lokālo tāmi Nr.1) |  |

Finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto darbu izpildi saistītās izmaksas, visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām, tai skaitā nodokļi un nodevas, (ja ir paredzēti), izņemot PVN.

Pievienotā tāme ir sagatavota atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība".

- Logu kvalitāti apliecinoši dokumenti (kopijas).

- Apliecinājums par garantijas servisa nodrošināšanu.

__________________________________                            ______________________      ___________________

(Paraksttiesīgās personas amata nosaukums)                          (Personiskais paraksts)           (Paraksta atšifrējums)

________

(vieta)      2017.gada ___.__________________

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

IEPIRKUMA OTRAJĀ DAĻĀ

| Pretendenta finanšu piedāvājums | Euro bez PVN |
| --- | --- |
| Piedāvātā cena kopā par deviņu logu nomaiņu (saskaņā ar pievienoto lokālo tāmi Nr.2) |  |

Finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto darbu izpildi saistītās izmaksas, visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām, tai skaitā nodokļi un nodevas, (ja ir paredzēti), izņemot PVN.

Pievienotā tāme ir sagatavota atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība".

1.Logu kvalitāti apliecinoši dokumenti (kopijas).

2.Apliecinājums par garantijas servisa nodrošināšanu.

__________________________________                            ______________________      ___________________

(Paraksttiesīgās personas amata nosaukums)                          (Personiskais paraksts)           (Paraksta atšifrējums)

________

(vieta)      2017.gada ___.__________________

Iepirkuma id.Nr.LRP 2017/46 nolikuma

5.pielikums

OBJEKTA APSKATES LAPA

| Nr. p.k. | Objekta apskates datums | Pasūtītāja pārstāvis (vārds, uzvārds un paraksts) | Pretendenta pārstāvis (komersanta nosaukums, vārds, uzvārds un paraksts) |
| --- | --- | --- | --- |

Iepirkuma id.Nr.LRP 2017/46 nolikuma

6.pielikums

## Iepirkuma līgums

## Nr. LRP 2017/46

PROJEKTS

| Rīgā | 2017.gada ___. ____________ |
| --- | --- |

Latvijas Republikas Prokuratūra, turpmāk – Pasūtītājs, administratīvās direktores Guntas Priedes personā, kura rīkojas saskaņā ar ģenerālprokurora 2017.gada 10.janvārī apstiprināto Administratīvā direktora dienesta nolikumu, no vienas puses, un

__________________, turpmāk – Izpildītājs,   _____________ personā, kura rīkojas, pamatojoties uz_____________, no otras puses, abi kopā turpmāk – Puses, pamatojoties uz Latvijas Republikas Prokuratūras publiskā” iepirkuma “Ēkas Rīgā Kalpaka bulvārī 6 pagalma logu nomaiņa” (identifikācijas Nr. LRP 2017/46) komisijas 2017.gada ___________ lēmumu, noslēdza šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

- Līguma priekšmets

  - Izpildītājs apņemas veikt Pasūtītāja telpās ēkā Kalpaka bulvārī 6, Rīgā esošo ____ (skaits) koka logu nomaiņu uz jauniem PVC logiem, iekšējo un ārējo palodžu nomaiņu (turpmāk – darbi) saskaņā ar tehnisko specifikāciju un tehnisko piedāvājumu (Līguma 1.pielikums), un finanšu piedāvājumu (Līguma 2.pielikums), kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Darbu nodošana un pieņemšana tiek veikta, Pusēm parakstot nodošanas-pieņemšanas aktu divos eksemplāros.

- Darbu izpildes termiņš

  - Izpildītājs piecu darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas atbilstoši būvniecību reglamentējošiem normatīviem aktiem izstrādā un iesniedz Rīgas būvvaldē logu nomaiņai nepieciešamo būvniecības ieceres iesniegumu un nodrošina apliecinājuma kartes saņemšanu būvniecības iecerei (turpmāk – Apliecinājuma karte).

  - Izpildītājs apņemas Līguma 1.1.punktā noteiktos darbus izpildīt _____kalendāro dienu laikā no būvvaldes lēmuma par būvniecības ieceres akceptu (atzīmes izdarīšanas Apliecinājuma kartē).

  - Pēc būvniecības ieceres akcepta atzīmes Apliecinājuma kartē Izpildītājs nekavējoties rakstiski par to paziņo Pasūtītājam un iesniedz Apliecinājuma karti Pasūtītājam.

  - Puses var pagarināt Līguma 2.2.punktā norādīto darbu izpildes termiņu, parakstot par to Līguma grozījumus, ja:

    - Pasūtītājs nav nodrošinājis Izpildītājam piekļuvi darbu izpildei nepieciešamajām telpām;

    - darbu izpildi kavē nepiemēroti laika apstākļi.

  - Par Līguma 2.4.punktā minētajiem apstākļiem, kas var kavēt darbu izpildi, Izpildītājs savlaicīgi rakstiski paziņo Pasūtītājam.

2.3.Par Līguma 2.2.punktā minētajiem apstākļiem, kuri varētu kavēt darbu izpildi, Izpildītājs savlaicīgi rakstiski paziņo Pasūtītājam. Par darbu izpildes termiņa pagarināšanu Puses paraksta vienošanos, kas pēc parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

- Pušu tiesības un pienākumi

  - Izpildītājs apņemas:

    - ne vēlāk kā divas darba dienas pirms darbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam sarakstu par Izpildītāja darbiniekiem, kuriem nepieciešamas elektroniskās atslēgas iekļūšanai ēkā Kalpaka bulvārī 6 Rīgā Līguma izpildes laikā, sarakstā norādot Izpildītāja darbinieku vārdus, uzvārdus, personas kodus, klāt pievienojot 3x4 cm krāsainas fotogrāfijas (iepirkuma Otrajā daļā: uzrādīt speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam vai ES vai NATO dalībvalsts izsniegtās speciālās atļaujas darbam ar valsts noslēpumu, un iesniegt to kopijas).

    - ne vēlāk kā divas darba dienas pirms darbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai logu un palodžu montāžas tehnoloģisko aprakstu un logu nomaiņas (montāžas un aiļu apdares) darbu laika grafiku;

    - uzsākt darbus tikai pēc Līguma 3.1.2.apakšpunktā noteikto nosacījumu izpildes;

    - izpildīt darbus saskaņā ar Līguma 1.pielikuma noteiktajām Pasūtītāja prasībām;

    - nodrošināt darbu pienācīgu kvalitāti, iesaistot to izpildē kvalificētus darbiniekus;

    - darbus veikt Pasūtītāja darba laikā – darba dienās no pulksten 8.30 līdz pulksten 17.00 vai ārpus Pasūtītāja darba laika, saskaņojot konkrētos laikus ar Pasūtītāja atbildīgo personu;

    - darbu izpildes laikā ievērot Prokuratūras kārtības noteikumus un piekļuves kontroles kārtību, kas noteikta instrukcijā par atslēgu apriti Latvijas Republikas Prokuratūras ēkā Kalpaka bulvārī 6, Rīgā un instrukcijā par caurlaižu režīmu Latvijas Republikas Prokuratūras ēkā Kalpaka bulvārī 6, Rīgā.

    - uzņemties visu veicamo darbu risku un darbu izpildes laikā ievērot Latvijas Republikā spēkā esošie drošības tehnikas, ugunsdrošības, elektrodrošības, darba drošības, darba aizsardzības un apkārtējās vides aizsardzības normatīvos aktus, kā arī citus normatīvos aktus, kas reglamentē darbu veikšanu;

    - uzņemties pilnu atbildību par savu darbinieku rīcību telpās un ēkas teritorijā darbu izpildes laikā;

    - pēc Pasūtītāja pieprasījuma informēt par darbu izpildes gaitu;

    - pēc darbu izpildes iesniegt Pasūtītājam Izpildītāja parakstītu darbu nodošanas-pieņemšanas aktu;

    - pēc nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam rēķinu;

    - visus darbu trūkums un nepilnības, ja tādi radušies Izpildītāja vainas dēļ, novērst Pušu saskaņotos termiņos par saviem līdzekļiem bez papildu samaksas.

    - Nodrošināt derīgu trešās kategorijas industriālās drošības sertifikātu (turpmāk – IDS) kas apliecina tiesības izpildīt valsts pasūtījumus, kur nepieciešams izmantot konfidenciālus valsts noslēpuma objektus (Konfidenciāli) un trešās kategorijas speciālās atļaujas pieejai konfidenciāliem valsts noslēpuma objektiem Izpildītāja speciālistiem visā Līguma darbības laikā. (Iepirkuma Otrajā daļā.)

    - Līguma izpildē nodrošināt Līguma 3.pielikumā norādītos speciālistus, kuru atbilstību Pasūtītājs ir pārbaudījis. (Iepirkuma Otrajā daļā.)

    - Izpildītājs un Izpildītāja speciālisti nav tiesīgi izpildīt darbus bez derīga IDS un derīgas speciālās atļaujas pieejai konfidenciāliem valsts noslēpuma objektiem. (Iepirkuma Otrajā daļā.)

  - Pasūtītājs apņemas:

    - veikt Izpildītāja iesniegtā Līguma 3.1.2.apakšpunktā minētā darbu laika grafika  saskaņošanu divu darba dienu laikā pēc saņemšanas;

    - veikt samaksu par izpildītajiem darbiem saskaņā ar Līguma 5.punkta noteikumiem;

    - nodrošināt Izpildītāja darbiniekiem un autotransportam piekļūšanu ēkai Rīgā Kalpaka bulvārī 6, ja Izpildītājs ievērojis Līguma 3.1.1.apakšpunkta nosacījumus.

- Darbu pieņemšana un pretenziju iesniegšana

  - pasūtītājs piecu darba dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda izpildīto darbu atbilstību Līguma noteikumiem un pieņem darbus, parakstot nodošanas-pieņemšanas aktu, vai iesniedz Izpildītājam pretenziju - motivētu atteikumu pieņemt darbus, norādot trūkumu un nepilnību novēršanas termiņu. Ja Pasūtītājs piecu darba dienu laikā nav parakstījis nodošanas-pieņemšanas aktu un nav iesniedzis pretenziju, darbi tiek uzskatīti par pieņemtiem.

  - Pasūtītāja motivēta atteikuma gadījumā Izpildītājs ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem novērš trūkumus un nepilnības, ja tās radušās Izpildītāja vainas dēļ, un atkārtoti iesniedz Pasūtītājam nodošanas-pieņemšanas aktu. Pasūtītājs darbu atkārtotu pieņemšanu veic Līguma 4.1.punktā minētajā kārtībā.

  - Darbu izpildes diena ir diena, kad darbi ir veikti un Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam nodošanas-pieņemšanas aktu, ja Pasūtītājs pieņēmis darbus Līguma 4.1.punktā noteiktajā kārtībā.

- Līgumcena un norēķinu kārtība

  - Kopējā līgumcena ir ___________ EUR (_______ euro 00 centu) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). Papildus līgumcenai Pasūtītājs samaksā PVN normatīvajos aktos noteiktās likmes apmērā.

  - Samaksu pasūtītājs veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc darbu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.

  - Izpildītājs rēķinu sagatavo un iesniedz Pasūtītājam elektroniski, nosūtot uz Pasūtītāja e-pasta adresi: saimnieciba@lrp.gov.lv.

  - Samaksu Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas kontu. Par samaksas dienu uzskatāma diena, kurā Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu.

- Garantijas

  - Izpildītājs garantē, ka darbu izpildei tiek izmantoti Latvijas Republikas normatīviem atbilstoši būvizstrādājumi, kuru kvalitāte atbilst starptautiskajiem standartiem (droši ekspluatācijā, ilgizturīgi, ekoloģiski un cilvēku veselībai nekaitīgi).

  - Izpildītājs nodrošina iebūvētajiem logiem piecu gadu garantiju no darbu pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

  - Līguma 6.1.punktā minētā garantijas termiņa laikā Izpildītājs apņemas par saviem līdzekļiem novērst trūkumus, bojājumus vai defektus, vai apmainīt bojāto preci 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas.

- Konfidencialitātes noteikumi

  - Izpildītājs apņemas ievērot konfidencialitāti un neizpaust par Pasūtītāju iegūto informāciju, kas Izpildītājam kļuvusi pieejama Līguma izpildes gaitā. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai konfidenciālā informācija netiktu izpausta trešajām personām. Šādas informācijas izpaušana trešajām personām pieļaujama tikai ar otras Puses rakstisku piekrišanu. Par trešo personu uzskatāma jebkura juridiska vai fizisku persona, kurai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nav tiesību uz šo informāciju.

  - Izpildītāja pienākums ir nodrošināt, ka tā darbinieki un citas atbilstošas personas, kuras izmantos Pasūtītāja konfidenciālo informāciju, izmantos to vienīgi Līguma izpildes nodrošināšanai un tikai nepieciešamajā apjomā, kā arī uzņemsies un ievēros vismaz tādas pašas konfidencialitātes saistības, kādas Līgumā ir noteiktas Izpildītājam.

  - Puses vienojas, ka Līguma 7.1.punktā norādītie konfidencialitātes noteikumi ir spēkā uz neierobežotu laiku.

  - Gadījumā, ja atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem tiek pierādīts, ka Izpildītājs ir pārkāpis konfidencialitātes nosacījumus, Izpildītāja pienākums ir veikt Pasūtītājam radīto tiešo zaudējumu segšanu pilnā apmērā.

- Pušu atbildība

  - Ja Izpildītājs nokavējis Līguma 2.2.punktā norādīto darbu izpildes termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam samaksāt līgumsodu 0,3% (trīs procenta desmitdaļas) apmērā no kopējās līgumcenas, ieskaitot PVN,  par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās līgumcenas, ieskaitot PVN. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu no Izpildītājam maksājamās summas, rakstiski paziņojot par to Izpildītājam.

  - Ja Pasūtītājs nokavējis Līguma 5.2.punktā norādīto maksājuma termiņu, Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt Pasūtītājam samaksāt līgumsodu 0,3% (trīs procenta desmitdaļas) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavētā maksājuma summas.

  - Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību neizpildi, kā arī par zaudējumiem, ko tās Līguma izpildes gaitā savas vainas dēļ radījušas otrai Pusei.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes pienākuma, tai skaitā neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma novērst pakalpojumu neatbilstības un nepilnības.

  - Līgumsods netiek ieskaitīts zaudējumu atlīdzībā.

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma nepildīšanu, ja tā rodas pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu ietekmes rezultātā, kurus attiecīgā no Pusēm vai Puses kopā nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt, un par kuru rašanos nenes atbildību, tas ir, stihiskas nelaimes, kara darbība, blokāde, civiliedzīvotāju nemieri, streiki, valsts varas, valsts pārvaldes un pašvaldību pieņemtie ārējie normatīvie akti, kas tieši ietekmē Līguma izpildi.

  - Katra no Pusēm, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties par to informē otru Pusi.

- Līguma darbības termiņš un līguma izbeigšana

  - Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz pušu savstarpējo saistību izpildei.

  - Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa, Pusēm par to savstarpēji vienojoties rakstveidā.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu pirms Līguma termiņa beigām bez jebkādu zaudējumu atlīdzināšanas Izpildītājam, brīdinot Izpildītāju ar rakstisku paziņojumu ne vēlāk kā piecas dienas iepriekš, skaitot no paziņojumu nosūtīšanas dienas, ja:

    - Izpildītājs nokavējis Līguma 2.2.punktā noteikto darbu izpildes termiņu vairāk par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām;

    - tiesā ierosināts Izpildītāja tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas process.

  - Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma saskaņā ar Līguma 9.3.1.apakšpunktu, Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas samaksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās līgumcenas, pamatojoties uz Pasūtītāja iesniegto rēķinu.

- Pušu pilnvarotās personas

  - Pasūtītāja pilnvarotās personas Līguma izpildei, tai skaitā darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai:

10.1.1.Vārds, uzvārds:

Amats:

Adrese:

Mobilais tālrunis:

Tālrunis:

Fakss:

E-pasts:

10.1.2. Vārds, uzvārds:

Amats:

Adrese:

Tālrunis:

Mobilais tālrunis:

Fakss:

E-pasts:			 .

  - Izpildītāja pilnvarotā persona Līguma izpildei:

Vārds, uzvārds:

Amats:

Juridiskā adrese:

Faktiskā adrese:

Tālrunis:

Mobilais tālrunis:

E-pasts:

- Citi noteikumi

  - Visi strīdi, kas rodas Līguma sakarā, vispirms tiek risināti savstarpējās sarunās. Ja sarunu gaitā vienošanās vai izlīgums nav panākts, strīds tiek izšķirts tiesā Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

  - Līgums pilnībā apliecina pušu savstarpējo vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par pusēm saistošiem Līguma noteikumiem. Jebkuri grozījumi Līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, kad tie ir noformēti rakstiski un tos ir parakstījusi katra no Pusēm.

  - Katra Puse apņemas 10 (desmit) dienu laikā rakstiski paziņot otrai Pusei par savas adreses vai rekvizītu maiņu.

  - Pušu reorganizācijas gadījumā, visas Līgumā noteiktās tiesības un saistības pāriet Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

  - Savstarpējās pušu attiecības, kas netika paredzētas parakstot Līgumu, ir regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.

  - Visi paziņojumi Līguma sakarā izdarāmi uz Līguma 12.punktā norādītajām adresēm, un visos paziņojumos (sarakstē, apmaksas dokumentos u.c. dokumentos) Pusēm jānorāda Līguma numurs - „LRP 2017/46”.

  - Līgums uzrakstīts uz četrām numurētām lapām ar vienu pielikumu uz vienas lapas un parakstīts divos identiskos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridisks spēks un no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja un otrs – pie Izpildītāja.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: Latvijas Republikas Prokuratūra NM reģ. Nr.90000022859 Adrese: Kalpaka bulvāris 6 Rīga, LV-1801 Tālrunis: 67044500, fakss: 67044549 E-pasts: ADD@lrp.gov.lv Konts: LV65TREL2320584015000 Valsts kase Kods: TRELLV22 Administratīvā direktore G.Priede 2017.gada ___. _____________ | Izpildītājs: 2017.gada ___. ______________ |
| --- | --- |